## Slide 1
天空端->地面站(baudrate:115200):
Start code | Control byte | Msg.ID | Data | Check Sum | End Code
4 bytes | 1 byte | 1 byte | m bytes | 1 byte | 1 byte
Start code: $DAT(ASCII code)
Control byte: Msg.ID加Data長度
Msg.ID: 0x02
Data: 如下資料結構
CheckSum: 除Start code與end code外的數值總和並取最低位元組
End code: LF(ASCII code)
註: 2 byte以上的資料定義先傳low byte，再傳High byte

## Slide 2
typedef struct
{
uint8_t video_Resolution; // 0:1280x720p, 2:1920x1080p, default:0:1280x720p
uint8_t gimbal_Mode; // 0:FrontView, 1:joystick(angleSet), 2:manual(angleSet), 3:auto(nodeControl), default:0:FrontView
int16_t curr_angular_Motor_Pan; // unit: scale 0.01 to deg/s, range:(-4500, 4500), default:0
int16_t curr_angular_Motor_Tilt; // unit: scale 0.01 to deg/s, range:(-4500, 4500), default:0
int16_t curr_angle_Motor_Pan; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-11000{left}, 11000{right}), default:0
int16_t curr_angle_Motor_Tilt; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-9000{down}, 3000{up}), default:0
int16_t set_angular_Motor_Pan; // unit: scale 0.01 to deg/s, range:(-4500, 4500), default:0
int16_t set_angular_Motor_Tilt; // unit: scale 0.01 to deg/s, range:(-4500, 4500), default:0
int16_t set_angle_Motor_Pan; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-11000{left}, 11000{right}), default:0
int16_t set_angle_Motor_Tilt; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-9000{down}, 3000{up}), default:0
uint16_t EO_Zoom; // unit: scale 0.1 to ratio, range:(10, 250), default:1.0(10)
uint8_t curr_Mavlink_State; // 0:disconnected, 1:connected, default:0
uint8_t curr_Armed_State; // 0:disarmed, 1:armed, default:0
uint8_t curr_Flight_Mode; // 0:Loiter, 1:Offboard, 2:Mission, 3:Acro, 4.Altitude, 5.Other, range:(0, 255), default:0
uint8_t curr_Nav_Point; // 0:standby, range:(0, 255), default:0
int32_t curr_Nav_Point_X; // unit: scale 1E-04 to meter, range:(-1800000000, 1800000000), WGS84
int32_t curr_Nav_Point_Y; // unit: scale 1E-04 to meter, range:(-1800000000, 1800000000), WGS84
int32_t curr_Nav_Point_Z; // unit: scale 1E-04 to meter, range:(-1800000000, 1800000000), WGS84
unit8_t curr_uav_state; // 0:Standyby, 1:OffboardNavgate, default:0
unit8_t curr_algo_state; // 0:Track(p3d), 1:Yolo+UKF, 2:Yolo+QP, default:0
unit8_t curr_depth_state; // 0:GT, 1:Calculation, default:0
} __attribute__((packed)) Info_t;

## Slide 3
地面站->天空端(baudrate:115200):
Start code | Control byte | Msg.ID | Data | Check Sum | End Code
4 bytes | 1 byte | 1 byte | m bytes | 1 byte | 1 byte
Start code: $DAT(ASCII code)
Control byte: Msg.ID加Data長度
Msg.ID: 0x82
Data: 如下資料結構
CheckSum: 除Start code與end code外的數值總和並取最低位元組
End code: LF(ASCII code)
註: 2 byte以上的資料定義先傳low byte，再傳High byte

## Slide 4
typedef struct
{
uint8_t set_gimbal_mode; // 0:FrontView, 1:joystick(angleSet), 2:manual(angleSet), 3:auto(nodeControl), default:0:FrontView
int8_t set_move_dir_Pan; // 0:Stop, 1:RightMove, -1:LeftMove, default:0:Stop
int8_t set_move_dir_Tilt; // 0:Stop, 1:RightMove, -1:LeftMove, default:0:Stop
int16_t set_angle_Motor_Pan; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-11000{left}, 11000{right}), default:0
int16_t set_angle_Motor_Tilt; // unit: scale 0.01 to deg, range:(-9000{down}, 3000{up}), default:0
uint16_t set_EO_Zoom; // unit: scale 0.1 to ratio, range:(10, 35), default:1.0(10)
uint8_t command_uav; // 0:Standby, 1:OffboardNavgate, range:(0, 255), default:0
unit8_t command_algo; // 0::Track(p3d), 1:Yolo+UKF, 2:Yolo+QP, default:0
unit8_t command_depth; // 0:GT, 1:Calculation, default:0
} __attribute__((packed)) CMD_t;